ООО “НПФ  ИНСТАН”

Санкт-Петербург ,       тел.: (812) 252-75-93,  тел/факс: (812) 742-19-00

### Тиски трубные

ИНСТАН

ТТ-3”

Руководство по эксплуатации

ИС 051.00.000РЭ

Санкт- Петербург

2005

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ                                                        	           5.4. Поверните скобу 5 в рабочее положение и соедините ее осью 7 с осно-

ванием 1.

1.1.Тиски трубные предназначены для зажима труб при обработке их в 				           5.5. Вращением винта 9 опустите прижим 10 до контакта с трубой и созда-

цеховых условиях.                                                                                                                                                йте необходимое усилие прижима.      																           5.6. Приступайте к обработке трубы

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Диаметр зажимаемой трубы, мм.                                                                      		                          6.1 Для длительной и комфортной работы на тисках смазывайте машинным

максимальный……………………………………………………………..90			  	           маслом трущиеся поверхности деталей тисков:

минимальный……………………………………………………….......…12   			          - оси 6 и 7;

2.2. Ход прижима, мм……………………………………………………….…85 			  	          - резьбовую часть винта 9;

2.3. Усилие зажима трубы при крутящем моменте на рукоятке винта				           - место соединения винта 9 с прижимом 10,

1,5 кГм, кГс……………………………………………………....…………750                         	 	           не реже одного раза в неделю при постоянной работе и каждый раз перед

2.4. Габаритные размеры, В х Н min х L, мм..................…  …135х235х230				           работой при эпизодическом использовании тисков

2.5. Ширина пазов в основании,мм……………………..………………….…18

(для крепления тисков болтами к столу)

2.6.  Масса, кг……...………………………………………………….……………5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Тиски трубные, шт….......................................................................……..1

3.2. Ось вставная, шт………………………………………………………………1

3.3. Руководство по эксплуатации ............................................……..........   1

4. УСТРОЙСТВО

4.1. Тиски трубные состоят из основания 1, по бокам которого предусмотрены

лапки 2 с пазами для крепления основания двумя болтами к рабочему столу.

Для установки обрабатываемой трубы в основание 1 закреплены губки 3

под углом 120º друг к другу. В верхней части тисков имеются два выступа 4 с пазами,

в которые входит скоба 5. Концы  скобы 5 соединены с основанием  1 неподвижной

осью 6 и вставной осью 7, на конце которой имеется штырь 8, предназначенный для

удобства извлечения оси 7 из основания 1. Вставная ось 7 соединена с основанием

тросиком, что предохраняет ее от потери при транспортировке.

В верхней части скобы 5	имеется резьбовое отверстие, в котором пере-

мещается винт 9. Нижняя часть винта соединена с прижимом 10, который по бокам

имеет пазы, охватывающие направляющие выступы скобы 5.  В нижней части

прижима 10 закреплена призматическая губка 11. Верхняя часть винта 9 снабжена

ручкой 12 для его вращения.

5. РАБОТА

5.1. Выверните винт 9 на величину достаточную для установки обрабатываемой

трубы.

5.2. Выньте ось 7 из основания 1.

5.3. Поверните скобу 5 относительно оси 6 так, чтобы она не мешала укладке

обрабатываемой трубы на губки 3 основания 1.

# Text boxes

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие гарантирует исправность тисков трубных в течение шести месяцев со дня их продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и целевого использования.

7.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации, продавшей тиски.

7.3. Рекламации предъявлять по адресам:

- 198095, г. Санкт-Петербург,

ул. Маршала Говорова, д.52

ООО «НПФ ИНСТАН»

тел /факс: (812) 252-75-93

- 198332, г. Санкт-Петербург,

пр. Кузнецова, д. 17,

ООО «ПКФ Монтажкомплект»

тел / факс: (812) 742-19-00

Дата изготовления_____________

Штамп магазина	  Дата продажи_________________